## Slide 1: Misión apolo uniandes
Angie Tatiana Molano
Santiago Rueda
Andrés Lozano

## Slide 2: Necesidades del usuario
Actualmente se cuenta con el cohete AINKAA el cual cuenta con una ignición de combustible líquido proveniente de gasolina y oxígeno.
Este cohete cuenta con dos etapas, tipo a (estopines que se encienden y comiencen la combustión del segundo motor) tipo b (actuador como resorte o sistema de expulsión de la carga paga y electrónica de vuelo)
Implementar electrónica de control y automatización en forma de un CubeSat para poder controlar el despegue, así como programar el desacople y la adquisición de datos durante el despegue, el vuelo y el aterrizaje.

## Slide 3: Objetivos de la misión
Implementación
MG: Implementar un CubeSat que permita realizar toma de datos en distintas etapas y vuelva a tierra de forma segura.
Diseño
O1: Fabricar estructura de CubeSat
Sensores
O2: Calibrar y acoplar sensores necesarios al CubeSat
Desacople
O3: Implementar sistema de desacople

## Slide 4: Objetivos de la misión
Datos
O4: Realizar toma de datos en tres etapas distintas (despegue, vuelo y aterrizaje)
Aterrizaje
O5: Crear un mecanismo de aterrizaje funcional.

## Slide 5: CRITERIOS DE ÉXITO

## Slide 8: Rúbrica
Actividad | Porcentaje
Diseño | 30%
Diseño PCB - Fusion | Bajo
Diseño 3D montaje PCBs y componentes - Fusion | Medio
Diseño despliegue paracaídas y aterrizaje | Alto
Pruebas Protoboard | 40%
Calibración de sensores | Bajo
Prueba de conectividad de componentes | Medio
Prueba de mecanismos de despegue y aterrizaje | Alto
Toma de datos correcta en protoboard | Alto
Ensamble | 20%
Ensamble PCB en Cubesat | Medio
Ensamble de mecanismos aterrizaje y despliegue en Cubesat | Alto
Lanzamiento (Globo) | 10%
Despegue y aterrizaje exitoso | Medio
Toma de datos exitosa | Alto

## Slide 9
Criterio de éxito | # | Condiciones | Método de verificación
Éxito bajo | (B1) | Diseño del dispositivo | PCB con errores de pistas y falta diseñar el mecanismo de despliegue del paracaídas.
Usuarios​ | (B2) | Sensores funcionales | Los sensores presentan errores de compilación y no funcionan en conjunto con la esp32.
Precio promedio por venta​ | (B3) | Toma de datos | No se logra llevar a cabo una comunicación con el módulo SD.
Ingresos @ 15 %​ | (B4) | Ensamble | Problemas de dimensiones entre la PCB y el Cubesat y no funcionan los mecanismos de despegue y aterrizaje.
 | (B5) | Lanzamiento | El Cubesat no logra despegar.

## Slide 10
Criterio de éxito | # | Condiciones | Método de verificación
Éxito medio | (M1) | Diseño del dispositivo | La PCB no presenta errores en las pistas, pero el mecanismo de despliegue de paracaídas no funciona adecuadamente.
Usuarios​ | (M2) | Sensores funcionales | Los sensores funcionan bien por separado, pero al conectarlos con la esp32 presentan problemas.
Precio promedio por venta​ | (M3) | Toma de datos | Se establece una conexión con el módulo SD, pero los datos no se almacenan correctamente en la SD.
Ingresos @ 15 %​ | (M4) | Ensamble | Las dimensiones de los planos de las PCB y el Cubsat cazan, pero los componentes no están bien sujetos.
 | (M5) | Lanzamiento | Se logra un despegue exitoso, pero el aterrizaje no sale muy bien.

## Slide 11
Criterio de éxito | # | Condiciones | Método de verificación
Éxito alto | ​(A1) | Dispositivo completo | La PCB está bien hecha y el mecanismo de despliegue del paracaídas está planteado de forma correcta.
Usuarios​ | (A2) | Sensores funcionales | Los sensores funcionan bien por separado y también juntos al conectarlos con la esp32.
Precio promedio por venta​ | (A3) | Toma de datos | Se logra una conexión con el módulo SD y los datos se guardan en la SD de forma exitosa.
Ingresos @ 15 %​ | (A4) | Ensamble | Las dimensiones de la PCB y el Cubesat no presentan problemas y los componentes están bien sujetos.
 | (A5) | Lanzamiento | Se logra un despegue y aterrizaje exitoso.

## Slide 12: Secuencia de la misión

## Slide 13
Configuración
Configurar el CubeSat en el globo, iniciar el encendido del CubeSat.
Preparación
Preparar el lanzamiento.
Lanzamiento
Lanzamiento del globo.
Mediciones
Inicio de toma de datos
Desacople
Desacoplar el CubeSat del globo.
Frenado
Apertura de paracaídas y aterrizaje
Recuperación
Recuperar CubeSat
Descarga
Finalizar la misión, apagar cubesat, y descargar los datos de la SD

## Slide 14: Diagrama de bloques

## Slide 20: Subsistema estructural

## Slide 23: Subsistema eps

## Slide 24: Presupuesto energía

## Slide 25
Presupuesto Volumen

## Slide 26
Presupuesto Memoria

## Slide 27: POWER

## Slide 28: POWER

## Slide 29: Subsistema sensores

## Slide 30
Sensores | tipo | rango | precision | ubicación | ruido | Voltaje requerido | interfaz | Librería(Arduino)
Sensor 6 ejes (MPU 6050) | Giroscopio y acelerómetro | giroscopio: ± 250 500 1000 2000°/s. acelerómetro: ± 2 ± 4 ± 8 ± 16 g. | Giroscopio: ±1% Acelerómetro: ±3% | Placa de sensores | Bajo | 3,3 V - 5 V (LDR) | protocolo I2C, salida digitales | MPU6050
Magnetometro (GY-271) | Magnetometro | ±1.3-8 Gauss | 1 a 2 grados sexagesimales | Placa de sensores | Bajo | 3-5 V | protocolo I2C, salida digitales | Adafruit HMC5883L
GPS (NEO 6M) | GPS | Global | 2,5 m CEP | Estructura superior | Bajo | 3-5 V. | RS232 TTL salidas digitales | TinyGPS
Sensor 3-1 (BMP 280) | Temperatura, Presion y Altimetro | Presion: 300 - 1100 hPa Temperatura: -40°C a 85°C. Altimetro se calibra con la presion de referencia | presion: ± 1 hPa temperatura: ± 1,0 ° C altimetro: ± 1 metro | Placa de sensores | Bajo | 1.8 - 3.3 V | I2C (up to 3.4MHz) ,salidas digitales | Adafruit BMP280

## Slide 31: Subsistema control y adquisición de datos

## Slide 32: Módulo gps
Medición de UBICACIÓN

## Slide 33: BMP280
Medición de ALTITUD, Temperatura, presión

## Slide 34: Módulo sd
CAPTURA DE DATOS:
ALTITUD, Temperatura, presión, UBICACIÓN, ACELERACIÓN

## Slide 35: SERVO MOTOR
MOVIMIENTO MECÁNICO DEL SISTEMA DE DESACOPLE DEL PARACIDAS.

## Slide 36: Especificación de componentes

## Slide 37
regleta
Regleta cuenta con dos líneas de agujeros de 20 pines
Batería
Capacidad 2000mA y 4,8V
Regulador
Regulación de voltaje 3,3V y 5V
MPU 6050
Sensor de 6 ejes que cuenta con acelerómetro y giróscopo
Modulo GPS
Coordenadas espaciales (Longitud, latitud)
Bmp 280
Altura sobre nivel del mar
Temperaturas: [-40 ,85]
Presiones: [-1, 1]hPa
Motor sg90
Giro 180 grados
ESP32
Modulo con conexión vía wi-fi y Bluetooth

## Slide 38
Gy271
Magnetómetro de 3 ejes
interruptor
Mini switch interruptor
Tarjeta sd
32GB UHS-I/Clase 10 Micro SDHC
paracaídas
Paracaídas de juguete volador de mano

## Slide 39: Manejo de costos

## Slide 40
Componente | Referencia | Cantidad | Precio Unidad [Dolar] | Total
Batería | Lipo 4.8V | 1 | $11.99 | $12
Reguladores de voltaje | LM2596 | 1 | $8.62 | $9
Modulo Arduino | ESP32 | 1 | $10.49 | $10
Servo Motor | SG90 | 2 | $7.99 | $16
Modulo SD |  | 1 | $12.99 | $13
Sensor 6 ejes *** | MPU 6050 | 1 | $12.99 | $13
Magnetometro | GY-271 QMC5883L | 1 | $6.49 | $6
GPS | NEO 6M | 1 | $8.99 | $9
Sensor 3-1 | BMP 280 | 1 | $8.99 | $9
Micro SD |  | 1 | $8.10 | $8
Regleta * |  | 1 | $12.99 | $13
Mini swith |  | 1 | $6.99 | $7
Paracaidas |  | 1 | $13.59 | $14
TOTAL (Dolares) | $154 |  |  | 

## Slide 41: Manejo de horario

## Slide 42: Manejo de horario
Compra componentes
Calibración de sensores
Esquemático de conexiones
Creación del código
Realización de simulaciones
SEMANA
1
2
3
4
5
6
7
8
Realización de simulaciones
Montaje en protoboard del esquemático
Comprobar funcionamiento
Creación del circuito impreso (PCB)
Montaje de PCB en la estructura
SEMANA
10
11
12
13
14
15
16
9

## Slide 43: Gracias